## Slide 1: バッテリーパックの温度制御仕様（演習）
目的：バッテリーパックの温度を安全かつ効率的に制御し、充電最適温度に誘導する
対象：バッテリーパック（複数セル構成）
制御方式：状態遷移＋パラメトリック制御（温度変化量に応じた制御）
演習用に仮の仕様を考える
CANから取得したバッテリ温度を監視して、その温度に従ってバッテリ温度を変化させる制御を行います。
ただし、セル温度が閾値を超えた場合には冷却させる方向に進めます。
冷却も上昇もすぐに変化させず、目的温度まで一定の時間を使って遷移させます。
目的温度に達したら通常監視モードに繊維します。 まずはこれだけで、次のステップで異常処理を考えます。

## Slide 2: UML状態遷移図（State Machine Diagram）
State | 状態 | 名称
S0 | （初期動作） | STATE_NORMAL_MONITOR
S1 | 通常監視 | STATE_NORMAL_MONITOR
S2 | 高温制御 | STATE_HIGH_TEMP_CTRL
S3 | 低温制御 | STATE_LOW_TEMP_CTRL
S4 | 最適充電誘導 | STATE_CHARGE_GUIDE
S5 | 異常警告 | STATE_SAFE_ALART
S6 | 安全停止 | STATE_SAFE_STOP
EventNo | FromTo | 遷移条件 | Do (動作) | 
E1 | S0 → S1 | 起動時処理 | 情報の初期化 | 
E2 | S1 → S4 | 最適充電温度<>現在温度 | 温度変化量に従って加熱/冷却 | 
E3 | S1 → S3 | 現在温度 < 低温閾値 | 加熱制御（ヒーター） | 
E4 | S1 → S2 | 現在温度 > ｓ高温閾値 | 冷却制御（ファン・冷却材） | 
E5 | S4 → S1 | 温度制御処理実施完了 | 温度制御処理実施開始 | 
E6 | S3 → S1 | 加熱制御処理実施完了 | 加熱制御処理実施開始 | 
E7 | S2 → S1 | 冷却制御処理実施完了 | 冷却制御処理実施開始 | 
E8 | →S5 | 停止温度>セル温度＞高温警報出力閾値 | 警告出力 | 予約
 | →S5 | 停止温度>セル温度＞低温警報出力閾値 | 警告出力 | 
E9 | S5 → S1 | 警告出力条件解除 | 警告解除 | 予約
E10 | →S6 | セル温度＞停止温度 | 充電停止・警告出力 | 
 | →S6 | センサ異常停止条件成立 | 充電停止・警告出力 | 予約

## Slide 3: 参考：UML状態遷移図テンプレート（State Machine Diagram）
状態（State）ノード：
[Normal Monitoring]
↓ 温度 > 高温閾値
[High Temp Control]
↓ 温度が範囲内
[Normal Monitoring]
[Normal Monitoring]
↓ 温度 < 低温閾値
[Low Temp Control]
↓ 温度が範囲内
[Normal Monitoring]
[Normal Monitoring]
↓ 目標温度 ≠ 現在温度
[Optimal Charge Guidance]
↓ 現在温度 ≒ 目標温度
[Normal Monitoring]
[任意の状態]
↓ セル異常 or センサ異常
[Safe Stop]
【基本構成要素】
【推奨Draw.io構成】
要素 | 図形 | 色（推奨） | 備考
状態 | 長方形（角丸） | 淡い(#cce5ff) | 各Stateノード
開始ノード | 円 | 黒 | Start点
終了ノード | 二重円 | 黒 | Optional（Safe Stopへ遷移）
遷移 | 矢印 | 黒矢印 | 条件式ラベル付き
条件ラベル | テキスト | 灰色 (#666) | 温度条件など記入
【推奨Draw.io構成】
From | Condition | To | Action
Normal | current_temp > high_temp_threshold | HighTempControl | Activate cooling
Normal | current_temp < low_temp_threshold | LowTempControl | Activate heating
Normal | current_temp ≠ target_temp | OptimalCharge | Adjust temp toward target
Any | fault_detected == true | SafeStop | Stop charging, issue warning
HighTempControl | current_temp ≤ high_temp_threshold - hysteresis | Normal | Stop cooling
LowTempControl | current_temp ≥ low_temp_threshold + hysteresis | Normal | Stop heating
OptimalCharge | fabs(current_temp - target_temp) < tolerance | Normal | Stop adjustment
【図のタイトル】
Battery Temperature Control – State Transition Diagram

## Slide 4: DFD（データフローダイアグラム）
battery_temp_control_dfd_level0.drawio

## Slide 5: 参考：DFD（データフローダイアグラム）テンプレート
【図のタイトル】
Battery Temperature Control – Level 0 DFD
【主な構成要素】
要素 | 種類 | 図形（Draw.io） | 名称例
外部エンティティ | 四角形 | CAN Bus, User Interface | 温度データ送信元、設定入力など
プロセス | 楕円または角丸長方形 | Battery Temp Control Logic | 主制御ループ
データストア | 平行線 | Threshold Config, State Variables | 閾値や状態記録
データフロー | 矢印 | 双方向 | データ入出力線
┌──────────────┐
│ CAN Bus (外部エンティティ) │
└──────────────┘
│
│ ① 温度データ (Battery Temp)
▼
┌────────────────────────┐
│ P1: Battery Temp Control Logic │
│ - Monitor temperature │
│ - Evaluate thresholds │
│ - Control heater/cooler outputs │
│ - Update state │
└────────────────────────┘
│
│ ② Control Output (Heater/Cooler)
▼
┌──────────────┐
│ Actuator (外部) │
└──────────────┘
P1 ⇄ Threshold Config (閾値設定)
P1 ⇄ State Variables (状態記録)
【Level 1 例（詳細分解）】
P1.1: Temperature Acquisition（温度取得）
P1.2: State Evaluation（状態判定）
P1.3: Control Output Calculation（制御量計算）
P1.4: Safety Monitoring（安全監視）
【推奨Draw.io構成】
要素 | 図形 | 推奨色 | 備考
プロセス | 角丸長方形 | #d1f0d1（薄緑） | 各処理ブロック
外部エンティティ | 長方形 | #fce5cd（薄橙） | CAN・UIなど
データストア | 平行線 | #f0f0f0（灰） | 状態や設定値
データフロー | 矢印 | 黒 or 濃青 | データ流向を明確に
テキストラベル | 通常テキスト | #333 | 矢印ラベルを小さく記載
参考ファイル構造（Draw.io保存用の命名）
battery_temp_control/
├── uml_state_transition.drawio
├── dfd_level0.drawio
└── dfd_level1_detail.drawio