## Slide 1: バッテリ温度の考え方
1) 基本式（線形マッピングの場合）
10-bit ADC は 0..1023 の整数値を取ります。線形に温度 T にマップする一般式 T = T_min + (adc_value / 1023.0) * (T_max - T_min)
温度 → ADC adc_value = round( (T - T_min) / (T_max - T_min) * 1023 )
量子化分解能（1カウントあたりの温度） resolution = (T_max - T_min) / 1023
2) 実務的な「考慮点」
センサ種別（サーミスタ, RTD, 温度IC）は一般に非線形（サーミスタ）だったり、電圧出力で線形（温度IC）だったりする。 上の線形式は「ADC→温度が線形で表せる（または線形化済み）」場合の単純モデルです。
ADC基準電圧／回路分圧により ADC の 0/1023 が意味する温度が変わる（つまり T_min/T_max を回路設計で設定）。
レンジは大きすぎないこと：必要以上に広い T_min/T_max を設定すると「分解能」が落ち、制御精度が下がる。 逆に狭すぎると飽和（オーバーフロー）するリスク。
耐熱・安全上の上限はバッテリセルと周辺素材（ケース、接着剤、コネクタ等）の耐熱から考える。 バッテリ（リチウム系）の推奨動作範囲・安全上の目安は下記参照。
3) リチウム電池（一般的な目安） — 実用レンジ
（リチウム系バッテリ想定の例：実際はセル仕様を優先）
低温制御開始（Heating start）：T < 5°C（充電誘導時は 0°C を避け 5°C 前後を開始点にする案）
通常監視下限：0°C（放電は低温で容量低下）
高温制御開始（Cooling start）：T > 45°C（放電時の安全余裕）
高温警告：T >= 60°C（即アクション推奨）
安全停止（Safe Stop）：T >= 70〜85°C（セル・材料仕様に応じて決定）
ヒステリシス（復帰時の余裕）を必ず設ける（例：冷却開始 45°C、冷却停止 40°C）。

## Slide 2: バッテリ温度の考え方
4) 具体的な T_min/T_max の選択例（10-bit ADC）
以下は「T_min/T_max とそれに対応する 1 カウント分の温度（分解能）」の例。
レンジ：0 ～ 100°C（制御領域にピッタリ合わせる）
  範囲 = 100°C
  resolution ≒ 100 / 1023 ≒ 0.0978°C / count
レンジ：-40 ～ 125°C（広め。電子部品・過酷環境もカバー）
  範囲 = 165°C
  resolution ≒ 165 / 1023 ≒ 0.161°C / count
レンジ：-20 ～ 80°C（バッテリの実運用把握向け）
  範囲 = 100°C
  resolution ≒ 0.098°C / count（ほぼ 0–100 と同等）
レンジ：-40 ～ 215°C（非常に広く材料耐熱や熱暴走検出を想定）
  範囲 = 255°C
  resolution ≒ 255 / 1023 ≒ 0.249°C / count
普段の温度制御（精度を要する）なら 0–100°C または -20–80°C のように「想定動作範囲ギリギリ＋余裕少々」 を選ぶと高分解能を確保できます（約 0.1°C / count）。
熱暴走や部材の焼損まで監視したければ -40–125°C など広めに取る→分解能は落ちるがサチュレーションして分からなくなるリスクは下がる。
5) 閾値（現実的な推奨値）
普段の温度制御（精度を要する）なら 0–100°C または -20–80°C のように「想定動作範囲ギリギリ＋余裕少々」 を選ぶと高分解能を確保できます（約 0.1°C / count）。
熱暴走や部材の焼損まで監視したければ -40–125°C など広めに取る→分解能は落ちるがサチュレーションして分からなくなるリスクは下がる。

## Slide 3: バッテリ温度の考え方
6) 実装例（C 言語、線形変換の例）
// 例：ADC 10-bit, マッピング 0..100°C
#define ADC_MAX 1023.0f
#define T_MIN 0.0f
#define T_MAX 100.0f
float adc_to_temp(int adc) {
return T_MIN + (adc / ADC_MAX) * (T_MAX - T_MIN);
}
// 逆変換（温度 -> ADC）
int temp_to_adc(float temp) {
float v = (temp - T_MIN) / (T_MAX - T_MIN);
if (v < 0.0f) v = 0.0f;
if (v > 1.0f) v = 1.0f;
return (int)roundf(v * ADC_MAX);
}
//※ サーミスタ等の非線形なら LUT（ルックアップテーブル）か数式（Steinhart–Hart 等）で変換してください。
7) 設計方針
まずセル仕様書で「動作温度」「保存温度」「安全停止温度」を確認する。
想定運用レンジ（たとえば 0〜60°C）を決める。
ADC のレンジ（T_min/T_max）を「想定運用レンジ ＋ マージン（例 ±10〜20°C）」に設定して分解能を確保。
異常監視用に広域（例 −40〜125°C）で別系統の監視が必要なら、センサーの出力を別途分岐して高レンジ測定も可能（回路的に複雑）。
必ず ヒステリシス と 安全停止閾値 を設ける。