## Slide 1: Github-python libraly seach
ライブラリを探すためのステップ
機能のキーワードを英語に変換する:
Pythonライブラリや技術情報は英語で公開されていることがほとんどです。「加熱冷却処理」は、より専門的な英
語キーワードにすると、関連ライブラリを見つけやすくなります。
  Temperature Control (温度制御)
  PID Controller (PID制御 - 温度制御で最も一般的に使われるアルゴリズム)
  Control System (制御システム)
  Battery Management System (BMS)
GitHubとGoogleで検索する:
これらのキーワードを使って、GitHubとGoogleで検索します。
GitHub:
  リポジトリ検索でキーワードを入力し、言語を「Python」に絞り込みます。
  これにより、同様のシステムを実装している他の開発者のコードや、利用されているライブラリを見つける ことができます。
Google:
  python library for temperature control や python pid controller のように、"python library for" を付けて検索すると、ライブラリの公式ドキュメントやチュートリアルが見つかりやすいです。
PyPI (Python Package Index)で探す:
Pythonの公式パッケージリポジトリであるPyPIでキーワード検索するのも有効です。

## Slide 2
具体的な検索の実行
それでは、実際にGoogle検索ツールを使って、どのようなライブラリが見つかるか試してみましょう。今回は「python
library for pid temperature control」で検索してみます。
検索結果
  simple-pid: 最も人気があり、使い方が簡単なPID制御ライブラリです。外部の依存関係がなく、手軽に導入できます。まずはこれを試すのが良さそうです。
  pyPIDTune: PIDパラメータのチューニングやシミュレーション機能も含まれる、より高機能なツールセットです。
  ivPID: もう一つのシンプルなPID制御ライブラリです
考え方
図を見ると、「加熱冷却処理」モジュールは最終的に「Actuator（アクチュエータ）」を動かしていますね。
上記のPIDライブラリは、「現在の温度」と「目標温度」の差から、どれくらい加熱または冷却すべきか（操作量）を
計算する、という頭脳の部分を担当します。
インストール
Windows環境では、py というランチャーコマンドが利用できる場合があります。こちらを使って再度インストールを試みます。
✓ Shell py -m pip install simple-pid (Windows用のPythonランチャー(py)を経由してpipを呼び出し、simple-pid…
│ Collecting simple-pid
│ Downloading simple_pid-2.0.1-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB) │
│ Downloading simple_pid-2.0.1-py3-none-any.whl (7.2 kB) │
│ Installing collected packages: simple-pid │
│ Successfully installed simple-pid-2.0.1 │
✦ インストールが成功しました。

## Slide 3: 使用ライブラリとカスタマイズ
C:\Users\nyapa\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\simple_pid
simple-pidの概要
このライブラリの核心は PID という名前のクラスです。このクラス１つでPID制御のすべての機能を提供します。
主な使い方
使い方は非常にシンプルで、3つのステップで構成されます。
初期化: PID クラスのインスタンス（オブジェクト）を作成します。このとき、PIDの挙動を決める重要なパラメータ（定数）を渡します。
実行: ループ処理の中で、作成したインスタンスに現在のセンサ値（例：現在の温度）を渡して呼び出します。
出力の利用: インスタンスが返した「操作量」を使って、アクチュエータ（ヒーターやクーラー）を制御します。
主要なパラメータ（初期化時に設定）
PID(...) のようにインスタンスを作成する際に、以下の値を設定します。
* Kp, Ki, Kd (float):
PID制御の最も重要な3つのゲイン（利得）パラメータです。これらの値を調整（チューニング）することで、制御
の応答性を変えます。
Kp: P (Proportional) ゲイン。目標値と現在値の差（偏差）に比例して操作量を決定します。
Ki: I (Integral) ゲイン。偏差の蓄積（積分）に比例して操作量を決定し、定常的な誤差をなくします。
Kd: D (Derivative) ゲイン。偏差の変化率（微分）に比例して操作量を決定し、急な変化を抑えて安定させます。
setpoint (float):制御の目標値です。例えば「摂氏25度」のように、コントローラーが目指すべき値を設定します。
output_limits (タプル, 例: (下限, 上限)):コントローラーが出力する操作量の上限と下限を設定します。例えば、ヒーターの出力が0%～100%の範囲なら (0,100) とします。冷却も行う場合は (-100, 100) のように負の値も使えます。 これにより、過剰な出力（積分項の暴走、ワインドアップ）を防ぎます。
sample_time (float):制御周期（秒）です。このライブラリは、この時間ごとに新しい操作量を計算します。0.01 (100Hz) や 0.1 (10Hz) など、制御対象に合わせて設定します。

## Slide 4
パラメータ名 | 日本語名 | 型 | 最大値 | 最小値 | 初期値 | 意味
Kp | Pゲイン(比例) | float | (制御対象による) | (制御対象による) | 1 | 偏差に比例して操作量を決定する係数
Ki | Iゲイン(積分) | float | (制御対象による) | (制御対象による) | 0 | 偏差の蓄積量に応じて操作量を決定する係数
Kd | Dゲイン(微分) | float | (制御対象による) | (制御対象による) | 0 | 偏差の変化率に応じて操作量を決定する係数
setpoint | 目標値 | float | (制御対象による) | (制御対象による) | 0 | 制御が目zすべき目標の値
sample_time | サンプル時間 | float | (制御対象による) | 0より大きい値 | 0.01 | 制御計算を行う時間間隔（秒）
output_limits | 出力制限 | (float, float) | タプル内の2番目の値 | タプル内の1番目の値 | (None, None) | 操作量の最小値と最大値のタプル。Noneは制限なし
auto_mode | 自動モード | bool | TRUE | FALSE | TRUE | Trueで制御有効、Falseで無効
proportional_on_measurement | P on Measurement | bool | TRUE | FALSE | FALSE | (高度な設定) Pゲインを偏差ではなく入力値の変化に適用するモード。オーバーシュート抑制に使う
differential_on_measurement | D on Measurement | bool | TRUE | FALSE | TRUE | (高度な設定) Dゲインを偏差ではなく入力値の変化に適用するモード。ノイズに強い
error_map | エラーマップ関数 | callable | 該当なし | 該当なし | None | (高度な設定) 偏差値を別の値に変換するためのカスタム関数
time_fn | 時間関数 | callable | 該当なし | 該当なし | None | (高度な設定) 現在時刻を取得するためのカスタム関数。デフォルトは time.monotonic
starting_output | 初期出力 | float | (制御対象による) | (制御対象による) | 0 | (高度な設定) 手動から自動モードへ切り替える際の、PIDの初期出力値

## Slide 5: transitionsライブラリ
種別 | パラメータ名 / キー名 | 日本語名 | 型 | 設定例 | 初期値 / デフォルト | 意味
Machine初期化 | model | モデル | object | 'self' | None | 状態を持たせたいオブジェクト自体
Machine初期化 | states | 状態リスト | list | ['S1', 'S2'] | [] | システムが取りうる全ての状態名のリスト
Machine初期化 | transitions | 遷移リスト | list | [{'trigger': 'E1', ...}] | [] | 状態遷移のルールを定義した辞書のリスト
Machine初期化 | initial | 初期状態 | str | 'S1' | None | マシンが最初にいる状態の名前
Machine初期化 | auto_transitions | 自動遷移 | bool | FALSE | TRUE | to_状態名()というメソッドで直接遷移できるか。通常はFalseでトリガーを使うのが一般的
Machine初期化 | queued | キュー機能 | bool / str | TRUE | FALSE | イベントを順番に処理するキューを有効にするか
遷移ルール | trigger | トリガー | str | 'E2' | (必須) | この遷移を引き起こすイベント（きっかけ）の名前。メソッド名になる
遷移ルール | source | 遷移元状態 | str / list | 'S1' | (必須) | このトリガーが有効になる状態。'*'は全ての状態が対象
遷移ルール | dest | 遷移先状態 | str | 'S4' | (必須) | トリガーが実行された後に移る状態
遷移ルール | conditions | 条件 | str / list | 'is_hot' | None | 遷移を実行するための追加条件（ガード条件）。Trueを返すメソッド名を指定
遷移ルール | before | 事前コールバック | str / list | 'log_entry' | None | 状態が遷移する前に実行される処理（メソッド名）
遷移ルール | after | 事後コールバック | str / list | 'update_display' | None | 状態が遷移した後に実行される処理（メソッド名）