## Slide 1: simple-pid
入力
名称 | 型 | 説明 | 設定値
Kp | float | 比例(0.5 * Ku) P制御 | 0.5
Ki | float | 積分(0.45 * Ku ) PI制御 | 0.1
Kd | float | 微分のゲイン(0.6 * Ku) PID制御 | 0.05
setpoint | float | 目標値 | I/Fから取得する
current_value | float | 現在温度 | I/Fから取得する
sample_time | float | コントローラの更新間隔（秒） | 0.01s(10ms)
output_limits | tuple(float float) | 操作量上下限値 | min_output(-10)
 |  |  | max_output(10)
出力
名称 | 型 | 説明
control / output | float | 調整値 （どちらの値も使用可能）

## Slide 2: method：is_temp_Normal()
出力
名称 | 型 |  | 説明 | 設定値 | 値 | コメント
In_CurrentTemperature | Float | 変数 | 現在温度 | current_temperature | I/Fから取得 | interface_def.py
入力
名称 | 型 |  | 説明 | 設定値 | 値 | コメント
Out_target_temperature | Float | 変数 | 目標温度 | 最適充電温度をセット |  | temperature_params.py
Out_CurrentTemperature | Float | 変数 | 現在温度 | 現在温度をセット |  | 
Out_Operation_Mode | int | 変数 | 加熱冷却モード |  |  | 
パラメータ定数
名称 | 型 |  | 説明 | 設定値 |  | コメント
OPTIMAL_CHARGE_TEMP | Float | 定数 | 最適充電温度 | (後で決定） |  | temperature_params.py
TOLERANCE_TEMP | Float | 定数 | 許容温度 | 5 |  | 
MODE_HOLD | enum | 定数 | 加熱冷却モード | 0 | 保持 | 
MODE_HEAT |  |  |  | 1 | 加熱 | 
MODE_COOL |  |  |  | 2 | 冷却 | 

## Slide 3: method：handle_charge_guide_state()
入力
名称 | 型 |  | 説明 | 設定値 | 値 | コメント
In_CurrentTemperature | Float | 変数 | 現在温度 | current_temperature |  | interface_def.py
OPTIMAL_CHARGE_TEMP | Float | 定数 | 最適充電温度 |  |  | temperature_params.py
TOLERANCE_TEMP | Float | 定数 | 許容温度 |  |  | 
HIGH_ALERT_THRESHOLD | Float | 定数 | 高温警報出力閾値 |  |  | 
LOW_ALERT_THRESHOLD | Float | 定数 | 低温警報出力閾値 |  |  | 
HIGH_STOP_THRESHOLD | Float | 定数 | 高温停止閾値 |  |  | 
LOW_STOP_THRESHOLD | Float | 定数 | 低温停止閾値 |  |  |